## Slide 1: 라즈베리파이 메모리 할당 결과 정리

## Slide 2: 데이터 메모리 실험
실험 1: 데이터 타입 최적화 + 희소 행렬 변환
  1) Float 64 -> float 32 메모리 절약
  2) 희소행렬 변환
  3) 메모리 블록 단위? 전체 로드
실험 2: Raspberry Pi에서 3D 배열 메모리 할당 및 주소 접근 테스트(동적 할당)
  1) numpy로 float32 랜덤 배열 생성
  2) ctypes를 이용하여 메모리 할당 (ctypes.Array)
  3) ctypes 포인터를 사용하여 특정 값을 가져오기
실험1에서 사용된 데이터
  1) 광소자 Korea_Photo_tech data-upto_1017
  8/30 ~ 10/17 전체 데이터(5622,513,10)
  2) 코에버 데이터(1374534, 114)

## Slide 3: 실험1. 코드
이 코드는
희소 행렬을 사용하여 메모리가 압축 여부를 확인하기 위함
2D array(한난-coever)와 3D array(광기술원-photo)를 따로 분리하여 코드 작성함

## Slide 4: 실험 1. 데이터 메모리 압축 실험 중 희소 행렬 적용에 관한 실험
실험 데이터
1) 광소자데이터(0830~1017) 사용 shape(5622,513,10)
2) 코에버데이터 (1374534, 114)
float 32(광소자 데이터 shape): 110.59MB
float 32(코에버 데이터 shape): 597.75MB
각 원본 데이터의 메모리 사이즈와 희소 행렬 변환 후 메모리 사이즈
광소자: 110.59MB -> 232.25MB
코에버: 597.75MB -> 402.51MB

## Slide 5
실험결과
희소 행렬의 저장 방식
희소 행렬의 저장 방식은 0이 아닌 데이터와 각 데이터의 열 인덱스, 행의 시작점이 추가로 저장됨
이로 인하여 0이 많은 경우에만 메모리를 절약 할 수 있음을 알 수 있음
실험 결과 분석
광소자 데이터 의 경우는 0이 적기 때문에 메모리가 오히려 늘어 났고
코에버 데이터는 0이 많기 때문에 메모리가 절약 됨을 확인 할 수 있었음
결론
희소 행렬은 0이 많은 데이터에서만 효과적
0이 적은 데이터에서는 오히려 메모리 사용량이 증가 할 수 있음
---> 희소 행렬을 적용하기 전 0의 비율을 확인이 필요

## Slide 6: 실험 2 ctypes를 사용하여 float32 데이터를 저장할 메모리를 할당하고, 하나의 값을 가져오는 예제
순서
numpy로 float32 랜덤 배열 생성
ctypes를 이용하여 메모리 할당 (ctypes.Array)
ctypes 포인터를 사용하여 특정 값을 가져오기

## Slide 7: Raspberry Pi에서 3D 배열 메모리 할당 및 주소 접근 테스트(동적 할당)
목적:
ctypes를 사용하여 3D Numpy 배열을 메모리에 직접 할당하고, 개별 요소의 메모리 주소를 확인
메모리 할당 속도 및 데이터 접근 성능 측정
CPU 관리 정책(Governor, ondemand, powersave)에서의 실행시간 비교
  * ondemand 사용량에 따라 클럭속도 조정(부하가 걸릴 때만 CPU 속도를 올림, 균형 잡힌 모드)
  * powersave 400MHz 고정(CPU 속도를 최소로 고정, 전력 절약, 성능 저하)
환경: Raspberry Pi 5
메모리 크기: 1000x1000x1000(float32, 약 3.81GB)
테스트 방법:
3D 배열을 ctypes로 메모리에 할당(행 우선 접근법-Row-Major Order).
특정 좌표(500,500,500), (500,500,501), (500,500,502)에서 값 및 메모리 주소 확인.
실행 시간을 측정하여 CPU 상태 변화에 따른 성능 비교

## Slide 8
data = np.empty((rows, cols, depth), dtype=np.float32) -> 빈공간 확보
크기가 동일한 빈 float32 배열을 미리 생성하여 메모리 공간을 사전에 확보를 해둠
for i in range(40) -> 100MB 단위로 데이터 채우기
4GB 데이터를 한 번에 생성하지 않고, 100MB씩 40번에 나누어 채움(한 번에 100MB씩 처리하여 메모리 부족 OOM killed 문제 방지)
왜 25개씩 채우는가?
  25개 행(rows)은(cols,depth를 1000,1000을 포함하고 있음)
  그러므로 25(개) * 4(byte) * 1000,1000(cols, depth) = 100,000,000(약 100MB -> 95.367MB)
  25개씩 40번을 하면 약 4GB를 채울 수 있음
  -- 현재 25와 40은 대략적인 계산을 하여 사용하였고 25와 40은 다르게 사용 가능함
실험 2. 코드
기존 방식
ArrayType = ctypes.c_float * (rows * cols * depth)
c_array = ArrayType(*data.ravel())
-> 개선된 방식 c_array = np.ctypeslib.as_ctypes(data.ravel())
기존 방식은 Numpy 배열을 Python Ctypes 변환하는 방식이었음.
ArrayType(*data.ravel())는 NumPy 배열의 모든 요소를 하나씩 꺼내어 ctypes 배열에 복사한 방법인데 속도가 매우 느렸음
개선된 방식은 Numpy에서 제공하는 np.ctypeslib.as_ctypes()를 사용하여 ctypes 배열로 변환하여 사용함
Numpy 메모리를 그대로 ctypes로 사용 하여서 속도가 훨씬 빠르게 개선됨을 확인함
https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.ctypeslib.html

## Slide 9
3D 배열 → 1D 배열 변환 공식
index = (x * cols * depth) + (y* depth) + z
2D 배열 → 1D 배열 변환 공식
index = (x * cols) + y
인덱스의 주소는 기준 주소 + 인덱스(1D로 변환) * c_float(크기 4) 를 곱하여 찾을 수 있음

## Slide 10
Value at (500, 500, 500): 0.9038246273994446
Memory Address of (500, 500, 500): 0x7ffed996e060
get_value_and_address Execution time in: 0.000379 seconds
Value at (500, 500, 501): 0.38867589831352234
Memory Address of (500, 500, 501): 0x7ffed996e064
get_value_and_address Execution time in: 0.000341 seconds
Value at (500, 500, 502): 0.2411377876996994
Memory Address of (500, 500, 502): 0x7ffed996e068
get_value_and_address Execution time in: 0.000345 seconds
4byte 차이
4byte 차이
base address: 0x7ffe6242c010
Last Address: 0x7fff50ade80f

## Slide 11
실험 결과 분석
CPU Governor -> ondemand(default) mode상태
실행 횟수 | 데이터 생성시간(초) | 데이터 메모리 할당 시간 | 메모리 주소(500,500,500) | 개별 값 조회 시간(초)
1 | 17.58 | 0.000341 | 0x7ffeedf76060 | 0.000022
2 | 17.79 | 0.000353 | 0x7ffe84576060 | 0.000023
3 | 17.62 | 0.000397 | 0x7fff0d4a6060 | 0.000040
4 | 17.56 | 0.000395 | 0x7ffe8bf66060 | 0.000038
5 | 17.82 | 0.000387 | 0x7ffeaa706060 | 0.000040
분석
데이터 생성 속도는 평균 17.76초로 빠름
메모리 주소는 실행마다 달라지지만 일정 패턴 유지
개별 값 접근 속도는 매우 빠름

## Slide 12: (2) CPU Governor -> powersave mode (Single Core, 400MHz)
실행 횟수 | 데이터 생성시간(초) | 데이터 메모리 할당 시간 | 메모리 주소(500,500,500) | 개별 값 조회 시간(초)
1 | 58.36 | 0.099854 | 0x7ffe78a0e060 | 0.000356
2 | 58.29 | 0.049679 | 0x7fff0764e060 | 0.000351
3 | 58.38 | 0.049822 | 0x7ffe743ae060 | 0.000371
4 | 59.56 | 0.049289 | 0x7fff1ad0e060 | 0.000266
5 | 58.93 | 0.049441 | 0x7ffea6f3e060 | 0.000390
분석
CPU가 저전력 모드일 때 데이터 생성 시간이 약 3배 이상 (17->58) 증가
개별 값 접근 속도도 0.00035초 이상으로 증가(10배 느려짐)
메모리 주소 패턴은 일정하게 유지됨

## Slide 13: 결과요약
조건 | 평균 데이터 생성 시간(초) | 평균 데이터 메모리 할당 시간 | 평균 값 조회 시간(초) | 메모리 패턴
CPU ondemand | 17.67 | 0.0003746 | 0.0000326 | 일정한 패턴
CPU powersave | 58.46 | 0.059617 | 0.0003468 | 일정한 패턴
데이터 생성 시간을 제외하면
데이터 메모리 할당 시간과 값을 조회하는 시간은 1초 이내에 완료될 가능성이 높음.

## Slide 16: legacy

## Slide 17: 데이터 메모리 압축 실험
실험 데이터
1) 랜덤 데이터(np.random.randn) 1000,1000,1000
2) 광소자 Korea_Photo_tech data-upto_1017
8월 30일 ~ 10월 17일 전체 데이터(만들 수 있으면 1000,1000,1000)
실험 1: 데이터 타입 최적화 + 희소 행렬 변환
  Float 64 -> float 32 메모리 절약
  희소행렬 변환
  메모리 블록 단위? 전체 로드
실험 2: 데이터 반복 패턴이 있는 경우 RLE, Huffman Encoding 적용
  데이터가 반복되는지 분석(값의 중복률 확인)
  RLE 적용: 연속된 값이 많다면 RLE 압축 시도
  Huffman Encoding 적용: 데이터 엔트로피 기반 압축을 수행하여 메모리 절약